GPS/GSM     трекер

AE-5200 магнит

Инструкция:

GPS трекер AE-5200 магнит

Трекер AE-5200 магнит является автономным GPS устройством для мониторинга передвижения и места нахождения автотранспорта, грузов, объектов любого типа и назначения.

Главная особенность модели - универсальность. Функциональные возможности этого GPS трекера позволяют контролировать объекты в любое время и в любой точке мира.

Особенностью устройства является встроенный заряжаемый аккумулятор большой емкости (5200 мАч) и прочный влагозащищенный корпус с магнитами.

Благодаря магнитам и миниатюрным размерам вы сможете прикрепить маячок к днищу автомобиля или металлическому контейнеру.

Питается AE-5200 магнит от аккумулятора, поэтому установить его можно где угодно. Кроме того, данный маяк имеет встроенный датчик движения, который позволяет экономить заряд аккумулятора. Прибор можно настроить так, чтобы он активизировался по сигналу датчика, т.е. когда объект начнет движение.

AE-5200 магнит - это маяк и полноценный трекер в одном миниатюрном корпусе. С ним вы можете отслеживать местоположение контролируемого объекта в любое время в режиме он-лайн. Поиск маяк ведет по спутнику GPS, либо по базовым станциям сотовых сетей GSМ. При этом скорость и точность определения местоположения максимальны.

Есть 2 способа получать информацию от поискового маячка:

Первый с помощью SMS, которые будут приходить на ваш мобильный телефон.

Второй с помощью компьютера и интернета: по каналу GPRS информация поступает на сервер мониторинга.

Удобный онлайн-мониторинг логичен и понятен. Пользоваться им просто и не требует специальных знаний. Заходить на сервер можно как с компьютера, так и с мобильного телефона или планшета. Несомненным плюсом данной системы мониторинга является простота установки: чтобы начать пользоваться GPS трекером, достаточно установить в него SIM-карту любого сотового оператора, настроенную на работу с GPRS. В качестве источника питания в данной модели выступает перезаряжаемый аккумулятор максимальной емкости. Кроме того, вы сможете при необходимости подключить маяк и к внешнему источнику питания. Ещё одной особенностью данной модели является то, что у трекера AE-5200 магнит есть четыре предустановленных режимов работы, благодаря которым сменить функционал маяка вы сможете, отправив всего 1 SMS-сообщение.

Технические характеристики:

Габаритные размеры 77 x 55 x 32 мм

Масса 150 г (с аккумулятором)

Степень защиты IP65 (пыленепроницаемый

и влагостойкий)

Питание Аккумулятор Li-Ion 3.7V 5200 мАч

Потребление энергии Максимальное (режим трекера)

< 300 мАч

GSM

Антенна Встроенная

Модем ublox LEON G100

Стандарт Четырёх диапазонный

850/900/1800/1900 МГц

GPRS Class B. Мультислот-класс 10 (4 приём, 2

передача, 5 всего)

Точность LBS 100-500 метров (город)

0.5-30 километров (вне города)

GPS

Антенна Встроенная

Приёмник ublox NEO 6M (GPS, & Sbase) engine

Пропускная способность 50 параллельных каналов

Чувствительность -162 дБм

Период обновления 1 с

Время до первого

определения

Холодный старт: 27 с

Автоматический: < 1 с

Горячий старт: < 1 с

Точность GPS 2.5-10 метров (хороший сигнал)

500 метров (слабый сигнал)

Датчик 3D датчик движения Встроенный

Запоминающее

устройство

Память 10,000 точек

Внешняя среда

Рабочая температура

от -20 °C до +60°C (встроенный

аккумулятор)

от -40°C до +60°C (внешнее питание)

Влажность 100%

Включение/Отключение трекера:

При установке СИМ-карты устройство включается автоматически, либо путем нажатия кнопки. Чтобы отключить трекер, необходимо нажать кнопку и держать до тех пор, пока светодиод не замигает продолжительными вспышками. После чего нажать кнопку три раза - трекер отключится.

1. Добавить номер телефона владельца:

Отправить SMS: 401 * 123456 * A * +7 ваш номер телефона.

2. Проверьте установленный номер телефона владельца по SMS:

Отправить SMS: 400 * 123456 на номер трекера,

"400"является командой;

"123456" паролем;

трекер будет посылать информацию обратно

на установленный телефон:

A:

+79262209358; B: +79151194985; C: +79265551737, - примеры номеров телефона.

3. Удалить установленный номер телефона с помощью SMS:

Отправить SMS: 402 * 123456 * A" на номер трекера,

"402" являются команды;

"123456" паролем;

"А" установленный номер телефона местоположение, есть 3 места "A" "В" и "С"; если операция удаления пройдет успешно, трекер будет посылать информацию обратно " Удален

установленный телефон OK ".

4. Проверьте пароль трекера:

Отправить SMS: 500 # на трекер, число

"500" является командой,

если операция прошла успешно, трекер будет посылать информацию обратно "Пароль: 888888";

"888888" является примером.

Пароль трекера используется для защиты трекера, им может управлять только владелец, каждую команду SMS

нужно отправлять с паролем трекера, пароль по умолчанию “123456”. Для повышения безопасности измените

пароль трекера.

Примечание: Только установленный телефон может проверить пароль.

5. Изменение пароля Tracker:

Отправить SMS: 501 * 123456 * 888888 на номер трекера,

501" является командой;

"123456" старый пароль;

"888888" новый пароль;

Если операция прошла успешно, трекер будет посылать информацию "New Password: 888888" на номер установленного телефона.

Примечание: Только установленный телефон может изменить пароль.

6. Запрос с текущим текстовым местоположением:

Позвоните на номер GPS трекера, после 3 гудков вызова трекер сбросит звонок, и через несколько секунд пришлет SMS с текущим текстовым описанием местоположения с Google Map ссылкой.

7. Запрос с текущим местоположением на ссылку Google Карты:

Отправить SMS: 456 * 123456

ответ SMS:

http://maps.google.com/maps?q=N40.756441,W73.986378

Аккумулятор: 91%

8. Автоматическое отправка SMS по времени:

456 * 123456 * МММ;

"456" является командой;

"123456" является паролем;

"МММ" интервал времени определения местоположения.

9. Режим работы:

Отправить SMS: 301 * 123456 * X" трекеру,

301 является командой,

"123456" является паролем,

"X" - рабочий режим, он равен 1 или 2, если "Х" равно 3 или 4, то команда должна быть SMS: 301 * 123456 * X * Y",

"Y" – время сна от 01-99 часов. После получения

команды, трекер будет отвечать SMS: "Рабочий режим установлен на X (1 рабочий, 2 Тревога вкл / выкл, 3 цикла вкл / выкл

GPRS, 4 цикла включения / выключения SMS) ". Рабочие режимы описаны ниже:

Режим 1: Web трекер по движению. (Заводской режим по умолчанию)

В этом режиме, GPS трекер передает на сайт мониторинга свое местоположение каждые 30 секунд при движении. Во время стоянки более пяти минут, трекер отключает GPS приемник и работает только в GSM режиме. Доступно, запрос текущего местоположения через SMS команду:

456 * 123456.

Режим 2: Shock управления ON / OFF

В этом режиме, GPS трекер передает на сайт мониторинга свое местоположение каждые 30 секунд при движении. Во время стоянки более пяти минут, - трекер отключается. Включается автоматически в начале движения.

Режим 3: Цикл включения / выключения и загрузки расположения на сервер по GPRS (Need Platform)

В этом режиме система ON / OFF контролируется таймером (временной интервал Y часов). Трекер будет

включен и местонахождение определяется по GPS, выгрузив информацию о местоположении на сервер по GPRS, через несколько

минут трекер будет выключен. Таймер начнет отсчет, после того, как время истекло, трекер вновь включится и покажет свое местонахождение, выгрузив информацию о местоположении на сервер по GPRS. Через несколько минут трекер вновь отключится, потом таймер повторит описанный выше процесс. Затраты энергии батареи

очень низки в этом режиме, как правило, этот режим используется для проверки местоположения каждый раз, когда установка (Например проверки

один раз каждый день или каждый час), не используется для отслеживания в реальном масштабе времени.

Режим 4: Цикл ON / OFF и отчета о местоположении пользователя с помощью SMS.

В этом режиме система ON / OFF контролируется таймером (временной интервал Y часов). Трекер будет

включен и определяться по GPS, отправляя информацию о местоположении с Google Map ссылкой на пользователя с помощью SMS,

а затем несколько минут спустя, трекер будет выключен, и таймер начинает отсчет, после того, как время истекло.

8. Установить Временной интервал загрузки:

Отправить SMS: 303 * 123456 * T на трекер.

303 является командой;

"123456" является паролем;

"T" интервал времени от 30 до 999 сек.

9. Установить Время сна:

Отправить SMS: 304 * 123456 * T1 * T2 * часового пояса" на трекер.

- является командой;

123456" является паролем;

"T1" - установка времени сна (24 часа), "Т2" - дополнительная установка времени сна (24 часов), "Timezone" является местным часовым поясом.

Пример: установить сон от 10 (ночь) до 8 (первая половина дня), часовой пояс восток 9 (Токио), то SMS будет

304​​* 123456 * 22 * 8 * 9. Установить сон от 10 (ночь) до 8 (первая половина дня), часовой пояс запад 5 (NewYork), то SMS

будет "SLEEPON ​​* * 123456 22 * 8 * -5.

* SLEEPOFF 123456" Команду сна можно отключить с помощью SMS или "305 * 123456".

10. Установите APN и GPRS имя пользователя и пароль:

Устройство уже содержит параметры многих сотовых операторов России. Если Ваш

оператор отсутствует в базе (в этом случае устройство не сможет подключиться к

интернету) или Вам необходима ручная настройка, то Вы можете воспользоваться

следующей SMS-командой:

"APN * 123456 * apnname" на трекер, в котором, "APN" является фиксированной командой, "123456" является

паролем и "apnname" является именем APN мобильной телефонной компании. Если действия были сделаны успешно,

придет SMS: "APN: apnname".

Пример SMS: APN * 123456 * internet.mts.ru * mts * mts

11. Установка ip,port:

Отправьте SMS: на номер трекера: ip * 123456 * 95.163.120.190,20203

1. ip: командное слово

2. 123456: пароль

3. 95.163.120.190,20203: ip и port сайта мониторинга.

12. Проверка установленных параметров трекера:

Отправьте SMS: "CHECK * 123456" на номер трекера, "CHECK" является фиксированной командой, "123456" является

паролем. Трекер вышлет информацию, включая версию программного обеспечения: ID S / N номер, IP-адрес,

авторизованный номер телефона, GPS и GSM сигнала и т.д., как правило, эта команда используется для проверки трекера -

работает хорошо или нет. Ниже приведен пример:

04 28 2015, CC830,800201412345678, РЕЖИМ: 1, ОТЧЕТ: 0, d3.igps.info, 58.64.155.133,

8011.300, A: 13987654321, B: 13876543210, C: 13765432101, GPS 9, GSM: -95dBm, CMNET, пользователя, пароль,

460,00,255,1,9376,3613,07,88%

Модель продукта

V 04 28 2015

: Версия ПО

CC830

: Протокол (CC800 / CC828 / CC830 / CC630 и т.д.)

800201512345678

: Идентификационный номер

MODE: 1

: Режим работы системы

Доклад: 0

: Режим отчета

58.64.155.133,8011: IP-адрес сервера и порт

300

: Интервал загрузки Время

A: 13987654321, B: 13876543210, C: 13765432101

: Авторизованный номер

GPS-9

: Сигнал GPS (спутник)

GSM: -95dBm

: Сигнал GSM

CMNET

: Текущий APN

пользователь

: GPRS Имя пользователя

пароль

: Пароль GPRS

460,00,255,1,9376,3613,07

: Базовая станция GSM информация

"MCC, MNC, TA, NUM, LAC, ИДС, RXLEV, LAC2, CID2, RXLEV2 ..."

88%

: Встроенный аккумулятор Power

13. Перезагрузка устройства:

Отправить SMS: "RESET * 123456" на номер трекера, "RESET" является командой, "123456" паролем.

Трекер отправит обратно информацию "Reset Tracker и отменит все настройки тревоги", выключится, затем включится автоматически, настройки пользователя не сбросятся.

14. Возврат к заводским настройкам конфигурации:

Отправить SMS: "FACTORY* 123456" на номер трекера, "FACTORY" является фиксированной командой, "123456" пароль.